## Slide 1: Das Heil- und Hilfsmittelverzeichnis Gruppe 14.
2022

## Slide 2
Neuordnung der Hilfsmittelgruppe 14

## Slide 3
Ziel der Schulung
Das Ziel der Schulung ist es, dass Sie Schlafatemtherapie- und Beatmungssysteme, im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses unterscheiden und verstehen lernen.
Sie lernen die Eingruppierung unserer Homecaregeräte im Heil- und Hilfsmittel-verzeichnis kennen.
Nach der Schulung sollten Sie in der Lage sein Geräte richtig zuzuordnen.

## Slide 4
Gruppe . Ort . Untergruppe . Art Produkt
XX. XX. XX. X XXX
Beispiel 14.24.20.0065
Gruppe 14 = Inhalations und Atemtherapiegeräte
Ort 24 = Atmungsorgane
UG 20 = CPAP-Geräte zur Behandlung schlafbez. Atemstörungen
Art 0 = CPAP-Geräte Eindruckniveau
Produkt 065 = prisma20C CPAP
Aufbau der HHNR:

## Slide 5
Gruppe 13 = Hörgeräte
Gruppe 14 = Inhalations und Atemtherapiegeräte
Gruppe 15 = Inkontinenzhilfen
Beispiel 14. 24.20.0065

## Slide 6
Ort 23 = nicht vorhanden
Ort 24 = Atmungsorgane
Ort 25 = nicht vorhanden
Beispiel 14. 24.20.0065

## Slide 7
UG 19 = Individuell angefertigte Masken für respiratorische Systeme
UG 20 = CPAP-Geräte zur Behandlung
schlafbez.Atemstörungen
UG 21 = Auto CPAP-systeme zur Behandlung schlafbez.Atemstörungen
Beispiel 14. 24.20.0065

## Slide 8
Art/Produkt 0064 EcoStar CPAP
Art/Produkt 0065 prisma20C CPAP
Art/Produkt 0066 Airsense 10 Elite CPAP
Beispiel 14. 24.20.0065

## Slide 9
14.24. Die Untergruppen
14.24. Die Untergruppen 01 - 25

## Slide 10
01 Aerosolinhalationsgeräte für untere Atemwege (zB.PariBoy..Innospire..Aeroneb… LMneb.).
    0 Medikamentenvernebler für untere Atemwege
    2 für spezielle Medikamente
    3 programmierbar, nebenluftgesteuert
    4 Anwendung an Tracheo
    5 Anwendung in Kombi mit Beatmungsgerät
02 Aerosol-inhalationsgeräte für obere Atemwege (zB.PariSole…PariXLent…und ähnliche Feuchtzerstäuber)
03 Inhalationshilfen
  (zB. Spacer, wie „Aero-chamber mv“ , „Optichamber“…)
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 11
04 Sauerstofftherapiegeräte, Druckgasfülleinheiten.
      2 Druckgasfülleinheiten mit integrierter O2 Quelle
      3 Kombinierte Konzentratoren und Druckgasfülleinheiten
      7 wie 3 aber zusätzlich mit Sauerstoffsparsystem und Überwachungseinrichtung
      8 wie 7, aber ohne Überwachungseinrichtung
      9 Druckgasfülleinheiten mit externer O2Quelle
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 12
05 Sauerstofftherapiegeräte Druck und Flüssiggas
    (zB.LOT-Tank..Tragegeräte.. Druckminderer) .
      0 Druckminderer für Druckgasflaschen mit festem Flow
      1 O2 Behältersysteme stationär (Flüssiggas [LOX])
      2 O2 Behältersysteme (LOX) mobil / tragbar
      3 Druckminderer für Druckgasflaschen mit einstellbarem Flow
      4 O2 Sparsysteme, ohne Überwachungseinrichtung
      5 O2 Sparsysteme mit Überwachungseinrichtung
      6 O2 Behältersysteme (LOX) mit integriertem O2 Sparsystem stationär
      7 O2 Sparsysteme mit integriertem Druckminderer für Druckgasflaschen mit Überwachungseinrichtung
      8 wie 7, aber ohne Überwachungseinrichtung
      9 O2 Behältersysteme (LOX) mit integriertem O2 Sparsystem, mobil / tragbar
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 13
06 Sauerstofftherapiegeräte, Sauerstoffkonzentratoren
      0 02 Konzentratoren stationär, netzabhängig
      1 Tragbare O2 Konzentratoren mit Demandflow
      2 Tragbare O2 Konzentratoren mit Demand- und Continous-flow
      3 Mobile O2 Konzentratoren mit Demandflow
      4 Mobile O2 Konzentratoren mit Demand- und Continous- flow
      07 Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase
            0 Hilfsmittel zur Ohrbelüftung
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 14
08 Atemtherapie zur Schleimlösung/elimination (zB. Mechanische Hilfsmittel [PEP]…Bis hin zu CoughAssist“)
      0 PEP Mundsysteme
      1 PEP Maskensysteme
      3 In-, Ex- sufflatoren
      4 Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 15
09 Beatmungsgeräte zur intermittierenden Beatmung bis 30 hPa Beatmungsdruck.
      0 Beatmungsgeräte mit offenem Atemsystem zur nicht invasiven Anwendung
      1 wie 0, aber mit integriertem Akku
      2 wie 0, aber auch invasiv einsetzbar
      3 wie 2, aber mit integriertem Akku
10 Gelöscht
11 Gelöscht
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 16
12 Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung.
        0 Gelöscht
        1 Gelöscht
        2 Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung mit Einschlauchsystem und offenem/geschlossenem Atemsystem.
        3 Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung mit Ein-, Zwei-schlauchsystem und offenem/geschlossenem System
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 17
13 Beatmungsgeräte zur intermittierenden Beatmung mit einem Beatmungsdruck größer 30 hPa
        0 Beatmungsgeräte mit offenem Atemsystem zur nicht invasiven Anwendung
        1 wie 0, aber auch invasiv einsetzbar
        2 wie 1, aber mit Akku
        3 Beatmungsgeräte mit geschlossenem System und integriertem Akku
        4 mit offenem und geschlossenem System, zur invasiv und niv Anwendung
        5 wie 4, aber mit Akku.
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 18
14 Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme
        0 Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme
        Beispiele:
        Spo2 Module
        Etco2 Module
        Sprachausgabemodule
15 Gelöscht
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 19
16 Masken zur Adaption respiratorischer Systeme.
        0 Konfektionierte Nasenmasken ohne Abströmventil
        1 wie 0, aber Nasen-Mundmasken
        2 Konfektionierte Nasenmasken mit integriertem Abströmventil
        3 wie 2, aber Nasenspitzenmaske
        4 Konfektionierte Nasenkanülen mit integriertem Abströmventil
        5 Konfektionierte Mund-masken mit integriertem Abströmventil
        6 Konfektionierte Nasen-Mundmasken mit integriertem Abströmventil
        7 Konfektionierte Ganzgesichtsmasken ohne integriertes Abströmventil
        8 Konfektionierte Nasenspitzenmasken ohne integriertes Abströmventil
        9 Konfektionierte Ganzgeschichtsmaske
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 20
17 Atemgasbefeuchter
      0 Atemgasbefeuchter zum Einsatz mit O2 Therapiegeräten (Sprudelbefeuchter)
      4 Atemgasbefeuchter zum Einsatz mit resp. Systemen, niv, standalone
      5 Ansteckbare Atemgasbefeuchter zum Einsatz mit resp.Systemen, niv
      6 Atemgasbefeuchter zum Einsatz mit resp. Systemen invasiv + niv, standalone
18 nicht besetzt
19 Individuell angefertigte Masken für respiratorische Systeme
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 21
20 CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbez. Atemstörungen
        0 CPAP-Geräte ( ein Druckniveau)
        1 Wie 0 aber mit integrierter Anfeuchtung
21 Auto-CPAP-Systeme, zur Behandlung schlafbez. Atemstörungen
        0 APAP-Geräte ( automatisch anpassendes Druckniveau)
        1 Wie 0 aber mit integrierter Anfeuchtung
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 22
22 BiLEVEL-Systeme, zur Behandlung schlafbez. Atemstörungen
        0 Bilevel-CPAP-Spezialgeräte ( zwei Druckniveaus)
        1 Wie 0 aber mit integrierter Anfeuchtung
23 Auto-BiLEVEL-CPAP-Systeme, zur Behandlung schlafbez. Atemstörungen
        0 Bilevel-CPAP-Spezialgeräte (automatisch anpassendes Druckniveau)
        1 Wie 0 aber mit integrierter Anfeuchtung
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 23
24 BiLEVEL-CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbez. Atem- störungen mit ST-Funktion.
        0 Zeitgesteuerte Bilevel-CPAP-Geräte (ST-Funktion, zwei Druckniveaus)
        1 Wie 0 aber mit integrierter Anfeuchtung
25 Spezialgeräte zur Behandlung schlafbez. Atemstörungen
        0 Spezialgeräte zur Therapie schlafbezogener Atemstörungen
        1 Wie 0 aber mit integrierter Anfeuchtung
Untergruppe 14.24.XX

## Slide 24
Unterschied im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses:
  14.24.24.xxxx : Geräte zur Therapie schlafbezogener Atemstörungen
  14.24.09.xxxx : Geräte zur Beatmung < 30hPa( nicht abhängig beatmet )
  14.24.13.xxxx : Geräte zur Beatmung >30hPa (nicht abhängig beatmet)
Unterschied im Sinne der Diagnose
Therapiegeräte zur Therapie:
  14.24.24.xxxx : Schlafbezogener Atemstörungen, primär gemischtförmiges oder zentrales SAS, u.a. auch als AutoST, bei komplexem SAS u.ä
  14.24.09.xxxx : Respiratorische Insuffizienz ( nicht abhängig beatmet ) z.B.COPD , Overlap
  14.24.13.xxxx : Respiratorische Insuffizienz (nicht abhängig beatmet)>30hpa, z.B. OHS
Unterscheidung 14.24.24 / 14.24.09/13

## Slide 25
Unterschied im Sinne der Normen
  14.24.24.xxxx : DIN EN ISO 80601-2-70 Schlafapnoe Atemtherapiegeräte
  14.24.09.xxxx : DIN EN ISO 10651 – 6 Heimbeatmungsgeräte zur Atemunterstützung
  14.24.13.xxxx : DIN EN ISO 10651 – 6 Heimbeatmungsgeräte zur Atemunterstützung
Unterschied im Sinne der Leitlinien
  14.24.24.xxxx : S3 Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf, Schlafstörungen
  14.24.09.xxxx : S2 Leitlinie Respiratorische Insuffizienz
  14.24.13.xxxx : S2 Leitlinie Respiratorische Insuffizienz
Unterscheidung 14.24.24 / 14.24.09/13

## Slide 26
Unterschied im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses:
  14.24.09.xxxx : Beatmungsgeräte zur intermittierenden Beatmung < 30hPa
  14.24.13.xxxx : Beatmungsgeräte zur intermittierenden Beatmung > 30hPa
  14.24.12.xxxx : Beatmungsgeräte zur Lebenserhaltenden Beatmung
Unterschied im Sinne der Diagnose
  14.24.09.xxxx : Respiratorische Insuffizienz ( nicht abhängig beatmet ) z.B.COPD , Overlap
  14.24.13.xxxx : Respiratorische Insuffizienz (nicht abhängig beatmet)mit Ziel-VT, z.B. OHS
  14.24.12.xxxx : Respiratorische Insuffizienz abhängig beatmet, neuromuskuläre u.ä.
Unterscheidung 14.24.12><14.24.09/13

## Slide 27
Unterschied im Sinne der Normen
  14.24.09.xxxx : DIN EN ISO 10651 – 6 Heimbeatmungsgeräte zur Atemunterstützung
  14.24.13.xxxx : DIN EN ISO 10651 – 6 Heimbeatmungsgeräte zur Atemunterstützung
  14.24.12.xxxx : DIN EN ISO 10651 – 2 Heimbeatmungsgeräte Lebenserhaltende Beatmung
Unterschied im Sinne der Leitlinien
  14.24.09.xxxx : S2 Leitlinie Respiratorische Insuffizienz
  14.24.13.xxxx : S2 Leitlinie Respiratorische Insuffizienz
  14.24.12.xxxx : S2 Leitlinie Respiratorische Insuffizienz
Unterscheidung 14.24.12><14.24.09/13

## Slide 28: Erfolgsbestätigung

## Slide 29
Erfolgsbestätigung
1. Das Heil und Hilfsmittelverzeichnis : Inhalations und Atemtherapiegeräte sind in der Gruppe ? |  |  |  |  | 
a.) | Gruppe 14 |  |  |  | 
b.) | Gruppe 15 |  |  |  | 
c.) | Gruppe 16 |  |  |  | 
d.) | Gruppe 17 |  |  |  | 

## Slide 30
Erfolgsbestätigung
2. Eine typische Hilfsmittelnummer ist z.B. |  |  |  |  | 
a.) | 14.24.24.1016 |  |  |  | 
b.) | 141.214.24.1017 |  |  |  | 
c.) | http://192.168.110.71/ |  |  |  | 
d.) | 14.12.2015 |  |  |  | 

## Slide 31
Erfolgsbestätigung
3. Welche Hilfsmittelgruppen gibt es? |  |  |  |  | 
a.) | 14.23.23.xxxx |  |  |  | 
b.) | 14.25.25.xxxx |  |  |  | 
c.) | 14.00.00.xxxx |  |  |  | 
d.) | 14.24.09.xxxx |  |  |  | 

## Slide 32
Erfolgsbestätigung
4. Sagt die Hilfsmittelgruppe etwas über den Preis aus? |  |  |  |  | 
a.) | ja |  |  |  | 
b.) | nein |  |  |  | 
c.) | vielleicht |  |  |  | 
d.) | Mal sehen |  |  |  | 

## Slide 33
Erfolgsbestätigung
5. Was ist richtig ? |  |  |  |  | 
a.) | Schlafapnoegeräte sind in den Gruppen 14.24.20 – 14.24.25 |  |  |  | 
b.) | Beatmungsgeräte in den Gruppen 14.24.09/13/12 |  |  |  | 
c.) | 14.24.24 und 14.24.09 sind identische, Gruppen Bilevel ST |  |  |  | 
d.) | Die Hilfsmitteleingruppierung ist egal |  |  |  |