## Slide 1: Luisa für die Auftragsabwicklung
01.2022

## Slide 2
LM: LUISA ohne HFT-Modus: lmt 31400-1110
LMT: LUISA ohne HFT-Modus: LMT 31420-1110
Schutztasche: lmt 31010
Zubehörbeutel: lmt 31440
Netzteil: lmt 31569
Netzanschlussleitung (Stromkabel): lmt 24177
Sauerstoff-Anschlusstülle: lmt 30669
Lieferumfang Varianten DE
USB-Stick: lmt 31414
Einschlauch-Ventilsystem, 22mm: lmt 31382
Set, 12 Feinfilter: wm 29652
Set, 2 Grobstaubfilter: wm 29928
Gebrauchsanweisung: lmt 68650
Prüfprotokoll, Patientenpass, …

## Slide 3
Überblick
Taster 1
An/Aus
Beatmung starten/
stoppen
Taster 2
Alarm-Quittierung
Pre-Mute-Funktion
10“ Touch Display
3,8 Kg

## Slide 4
Überblick: zwei Positionen
Horizontal:
Patientenanschlüsse rechts
Vertikal:
Patientenanschlüsse links
Displaydrehung automatisch anpassend! Damit besteht die Möglichkeit, je nach Bedarf die Patientenanschlüsse rechts oder links zu führen

## Slide 5
Externe Batterie LMT 31540
Maximal 2 Stck. gleichzeitig
Laufzeit: Jeweils 6h
Externes Ladegerät
Ladezeit:
80%: < 5h
100%: < 6h
Ladegerät für externe Batterie LMT 31594
Überblick: Schnittstellen
Externe Batterien

## Slide 6
LMT-Schnittstelle
Monitoranbindung Philips IntelliVue-Monitore
Schlaflabornetzwerk über prisma Hub
(PDMS)
Überblick: Schnittstellen

## Slide 7
USB-C
Auslesen der Therapiedaten
Geräteupdate
Stick lmt 31414
im Lieferumfang enthalten
Adapter USB-C auf USB-A
Auslieferung ohne schwarze Abdeckung
Überblick: Schnittstellen

## Slide 8
Pflegeruf :
Leitung für Pflegeruf, 10m LMT 31510
Leitung für Pflegeruf, 30m LMT 31520
Fernalarm : VENTIremote
Verbindungsleitung 10m LMT 31560
Verbindungsleitung 30m LMT 31570
Überblick: Schnittstellen

## Slide 9
Externes Netzteil
Überblick: Schnittstellen
lmt 31569

## Slide 10
Sauerstoffeinleitung
Niederdruck
30 l/min max.
Adapter wm 30669
Überblick: Schnittstellen

## Slide 11
Druckmessung (Blau)
Ventilsteuerung (Weiß)
Überblick: Schlauchanschlüsse

## Slide 12
Beatmungsschlauchanschlüsse
Keine Adapter für unterschiedliche Systeme
Geräteausgang (Inspirationsanschluss, Weiß)
Exspirationsmodul
(Schwarz oder schwarz transluzent)
Überblick: Schlauchanschlüsse

## Slide 13
Überblick: Schlauchanschlüsse
Transluzent
autoklavierbar (50 x)
optionales Zubehör
Wechselintervall Membrane: 4 Jahre
Schwarz
Einweg / single patient use
im Lieferumfang enthalten
Wechselintervall Membrane: 4 Jahre
LMT 31404
LMT 31413

## Slide 14
Überblick: Schnittstellen
SpO2-Modul
Xpod Nonin:
LMT 31579
SpO2-Sensoren
Reusable
Softclip
Größen S: LMT 31580
Größe M: LMT 31393
Größe L: LMT 31388

## Slide 15
Überblick: Schnittstellen
CO2 und Neb-Schnittstellen
zur Markteinführung nicht belegt
weitere Informationen folgen

## Slide 16
Filterklappe lmt 31422
Überblick: Gerätefilter

## Slide 17
Grobstaubfilter wm 29928
Wechselintervall: 6 Monate
Überblick: Gerätefilter

## Slide 18
Feinfilter wm 29652
Wechselintervall: 1 Monat
Überblick: Gerätefilter

## Slide 19
Sauerstoffmesszelle
Optional integriert
Kalibrierungsintervall: 6 Wochen
1.000.000- O2-Std.
Halter (weiß) im Lieferumfang der
Messzelle enthalten
Überblick: FiO2-Messung
lmt 31502
Notes: 8760 Std./Jahr
25.000 Std. bei 40% = 1.000.000 O2-Std.

## Slide 20
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 21
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 22
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 23
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 24
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 25
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 26
Überblick: FiO2-Messung

## Slide 27
Display und Konzept

## Slide 28
Statuszeile
Display und Konzept
Menü
Messwerte
Menü offen
Trigg masch.
Erwachsener
Ventilsystem
1 Akku on board
Anzeige Restkapazität
Fehlermeldung
Datum Uhrzeit
Alarm unterdrückt

## Slide 29
Display und Konzept

## Slide 30
Display und Konzept
Messwerte
Menü

## Slide 31
Inspiration
Exspiration
Erwachsener
Kind
Leckageschlauch
Einschlauch-Ventil
Doppelschlauch
Interne Batterie
Externe Batterie 1
Externe Batterie 2
Alarmquittierung
Pre-Mute-Funktion
Kann abgebrochen werden
S = spontaneous
T = timed
Display: Statuszeile

## Slide 32
Tidalvolumen: 30 – 400ml
Frequenz max.: 80/min
HFT-Flowbereich: 5 l/min – 25 l/min
Druckanstiegs-/abfallgeschwindigkeit:
Stufe 1 : 135 hPa/s
Stufe 2 : 100 hPa/s
Stufe 3 : 80 hPa/s
Stufe 4 : 50 hPa/s
Triggersensitivität
Ti min: 0,2s
Tidalvolumen: 300 – 3.000ml
Frequenz max.: 60/min
HFT-Flowbereich: 5 l/min – 60 l/min
Druckanstiegs-/abfallgeschwindigkeit:
Stufe 1 : 100 hPa/s
Stufe 2 : 80 hPa/s
Stufe 3 : 50 hPa/s
Stufe 4 : 20 hPa/s
Triggersensitivität
Ti min: 0,5s
Display: Unterschiede Patiententypen

## Slide 33
Home
Display: Homescreen

## Slide 34
Konzept: Ventilationsmenü

## Slide 35
Konzept: Auswahl Patiententyp

## Slide 36
300ml – 3.000ml
30ml – 400ml
Konzept: Auswahl Patiententyp

## Slide 37
Konzept: Auswahl Schlauchtyp

## Slide 38
15mm
22mm
auch invasiv
15mm
22mm
10mm (bis 50ml VT)
15mm
22mm
Konzept: Auswahl Schlauchtyp

## Slide 39
Konzept: Auswahl Modus

## Slide 40
Leckagesystem:
CPAP
HFT
S,
ST
T
autoST
PSV
aPCV
PCV
P-SIMV
V-SIMV
MPVp
MPVv
Ventilsysteme
CPAP
HFT
PSV
aPCV
PCV
aVCV
VCV
P-SIMV
V-SIMV
MPVp,
MPVv
Konzept: zur Verfügung stehende Modi

## Slide 41
Konzept: Beatmungseinstellungen

## Slide 42
Konzept: Beatmungseinstellungen

## Slide 43
Konzept: Beatmungseinstellungen

## Slide 44
Konzept: Beatmungseinstellungen

## Slide 45
Konzept: Alarmmenü

## Slide 46
Konzept: Alarmmenü

## Slide 47
Konzept: zweite Alarmsprache

## Slide 48
Konzept: Alarmmenü

## Slide 49
Konzept: Alarmmenü

## Slide 50
Konzept: Alarmmenü

## Slide 51
Konzept: Ansichten

## Slide 52
Konzept: Dokumentationsansicht

## Slide 53
Konzept: Kurvenansicht

## Slide 54
Konzept: Mobilitäts-/Batterieansicht

## Slide 55
Konzept: Reportmenü

## Slide 56
Konzept: Reportmenü

## Slide 57
Konzept: Reportmenü

## Slide 58
Konzept: Systemmenü

## Slide 59
Konzept: Programmeinstellungen

## Slide 60
Konzept: Programmeinstellungen

## Slide 61
Konzept: Programmeinstellungen

## Slide 62
Konzept: Programmeinstellungen

## Slide 63
Programme sind editierbar, bis zu 8 Zeichen
zusätzliches Programm ist angewählt
zusätzliches Programm ist anwählbar
3 Programme sind nutzbar
Konzept: Programmeinstellungen

## Slide 64
Konzept: Programmeinstellungen

## Slide 65
Konzept: Schlauchtest

## Slide 66
Konzept: Schlauchtest

## Slide 67
Konzept: Schlauchtest

## Slide 68
Konzept: FiO2-Messung

## Slide 69
Konzept: FiO2-Messung

## Slide 70
Konzept: FiO2-Messung

## Slide 71
Konzept: FiO2-Messung

## Slide 72
Kalibrierung
Intervall: Alle 6 Wochen
immer bei 21%
auch im Patientenmenü möglich
Konzept: FiO2-Messung

## Slide 73
Konzept: FiO2-Messung

## Slide 74
Display: Sperren

## Slide 75
Display: Sperren

## Slide 76
Display: Helligkeit

## Slide 77
kurzer Druck
langer Druck
Display: Helligkeit

## Slide 78
Display: Notifications

## Slide 79
bleiben 10 Sekunden sichtbar
können jederzeit bestätigt werden
Display: Notifications

## Slide 80
Zubehör: LUISA App
iOS
Android
Schwarz
weiß

## Slide 81
Zubehör: LUISA App
iOS
Android
Schwarz
weiß

## Slide 82
Zubehör: Mobilitätstasche
lmt 31585
Mobilitätstasche, beinhaltet:
Mobilitätstasche
Schultergurt
Befestigungsgurte (4x)

## Slide 83
Zubehör: Fahrgestell 2.0
lmt 31368
Wandhalterung für Normschiene
lmt 31360
Fahrgestell 2.0 für LUISA Homecare
lmt 31359
Set, LUISA Geräteplatte Fahrgestell 2.0
lmt 31351
Netzteilhalterung für
Fahrgestell 2.0
lmt 31354
Schlauchhalter für
Fahrgestell 2.0
lmt 31353
Wasserhalterung für
Fahrgestell 2.0
lmt 31352
O2-Flaschenhalterung
für Fahrgestell 2.0
lmt 31371
Set, LUISA
Fahrgestellplatte 2.0 (o.A.)

## Slide 84
Service
Tauschteile nach 4 Jahren
Interne Batterie
Membrane im Exspirationsmodul
Service-Intervall Gebläse
35.000 Std.
keine zeitliche Begrenzung

## Slide 85
Marketingmaterial
Produktdatenblatt
Zubehörkatalog
Anwenderfilme
Produktlinienpräsentation
Flyer
Film Lars
https://ueberalldurchatmen.de/

## Slide 86
LUISA Verkaufsvorteile
10" Touch Display
CPAP u. HFT in allen Schlauch-systemen
keine Adapter
zweite Alarm-sprache
30ml VT ohne zusätzlichen Flowsensor
kein Gerät ist einfacher zu nutzen
2 Positionen: vertikal und horizontal

## Slide 87
Preis/Performance-Ratio
Performance
Händlerabgabepreis
VIVO 45 LS
Astral 150
Trilogy Evo
LUISA

## Slide 88
1. Ausbaustufe: Telemonitoring
Kabel zu
Modem-Stick
Bluetooth zu Modem
Bluetooth
zu Handy
WLAN

## Slide 89
Danke für Ihre Aufmerksamkeit